## Slide 1: NOUVEAUTE!!!!
Le site Copro-devis a été rénové entièrement:
  Nouvelle apparence
  Nouvelles fonctionalités
  Nouvelle ergonomie
  Vous le retrouverez sur le portail de l’adhérent: https://www.copro-devis.fr
  N’hésitez pas à le tester et à nous remonter vos remarques afin que nous puissions le peaufiner….
  On compte sur vous!

## Slide 2
LES CONTRATS OBLIGATOIRES EN COPROPRIETE ET LEUR MISE EN CONCURRENCE
Jeudi 3 juillet 2025
Formation animée par Christophe LEVREL

## Slide 3: Les contrats d’entretien dans votre copropriété
Les connaitre pour les maîtriser
et pour en maîtriser les coûts

## Slide 4
Les principes généraux d’un contrat

## Slide 5
Un contrat est un cadre qui organise une relation entre:
  2 personnes (contrat de mariage),
  une personne et une société (contrat de travail),
  une personne morale et une autre personne morale (contrat de prestation ou de travaux dans une copropriété).
Les contrats qui nous concernent aujourd’hui sont donc établis entre 2 personnes morales, le SDC et une entreprise.
Les principes généraux d’un contrat

## Slide 6
Ces contrats doivent comporter un certain nombre d’informations et de précisions qui protègent autant la copropriété que le prestataire:
    L’objet du contrat
    Les éléments financiers du contrat (le prix)
    Les clauses administratives
    Les annexes
Les principes généraux d’un contrat

## Slide 7: L’objet du contrat
L’identification des parties (entre ‘qui’ et ‘qui’ il est rédigé):
    Nom et adresse du SDC et de son mandataire, le syndic*
    Nom et adresse de l’entreprise et de son représentant légal
La nature des travaux ou de la tâche à réaliser (dans le cas de travaux)
    Le descriptif précis des installations (souvent annexé en fin de contrat)
    La fréquence des interventions (le planning de travaux si c’est un chantier)
La durée du contrat (si ce n’est pas une tâche ponctuelle)
    la durée du contrat (1,2 ou 3 ans…)
    Les modalités de reconduction à la fin du contrat (échéance):
      Tacite (si pas de notification contraire par LR/AR X mois avant l’échéance, le contrat est reconduit pour une durée de X ans, laquelle peut être moindre que la durée initiale)
      Explicite (à échéance le contrat prend fin, est il faut en signer un nouveau pour assurer cette prestation, ce qui s’anticipe)
      *le conseil syndical n’ayant pas de personnalité morale, c’est son mandataire qui signe les contrats et les ordres de services, après accord de la copropriété via le CS
Les principes généraux d’un contrat

## Slide 8: Les éléments financiers
  le prix:
    exprimé en HT et en TTC (le SDC ne récupère pas la TVA mais son taux doit être indiqué)
    Il doit clairement dissoscier le ‘principal’ du contrat des ‘éléments optionnels’ si il y en a
  conditions de paiement:
    Le prix est-il facturé en une ou plusieurs fois, mensuellement, trimestriellement ou semestriellement, à l’avance ou à terme échu?
    Suivant quelle modalité: par chèque ou virement
  Les règles d’actualisation du prix
    En cas de contrat plurianuel, le prix du contrat est-il actualisé:
      Forfaitairement (par exemple +3% par an à date anniversaire)
      Suivant un indice ‘grand public’, par exemple le coût de la vie ou le prix du carburant
      Suivant un indice issu de l’INSEE:
        la combinaison de plusieurs indexes (75% coût de MO 20%, coût des pièces, 5% coût du carburant)
        Un index propre à la profession (ascensoristes par exemple..) mais dont la teneur est réglementée
Les principes généraux d’un contrat

## Slide 9: Les clauses administratives
  les obligations et responsabilités :
    Cette clause définie les obligations réciproques que la signature entraîne pour les parties (même si certaines obligations s’imposent de fait, par exemple un contrat d’ascenseur doit répondre à des obligations encadrées par la loi même si elles sont non-écrites au contrat)
  la confidentialité et la protection des données:
    Dans le cadre du RGPD, si des données nominatives sont nécessaires pour accomplir un contrat ou une tâche, leur diffusion, le droit de modification et de suppression sont encadrés par la loi
  la non-concurrence et la non-sollicitation:
    Cette clause protège l’entreprise contre le risque de voir un de ses salariés débauché par un concurent pour travailler sur le même site (à contrario certaines dispositions du code du travail, dans le cadre des entreprises de nettoyage peuvent imposer la reprise du personnel en cas de changement de prestataire…)
  la résolution des litiges:
    Le plus souvent y est indiqué la juridiction compétente géographiquement en cas de litige, variable en fonction de l’adresse du siège de l’entreprise.
    Le recours à un médiateur pourra y être indiqué comme un préalable obligatoire à une action judiciaire
  la cession et la sous-traitance:
    aborde les conditions de cession du contrat à un tiers (un syndic qui vend sa clientèle en partant en retraite..)
    Le recours à la sous-traitance est explicité, autorisée ou pas?, sur combien de niveaux? (sous-traitant d’un sous-traitant d’un sous-traitant…), à minima il doit y avoir obligation d’information en cas de sous-traitance
  la modification et la renonciation:
    précise les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et le cas échéant si une modification substantielle de l’objet du contrat provoque de fait la résolution de celui-ci.
Les principes généraux d’un contrat

## Slide 10: Les Annexes
  Ces Annexes font figurer au contrat
    les gammes d’entretien
      Y sont précisés le détail des interventions et leurs fréquences (hebdomadaire/mensuelle/semestrielle/annuelle ou suivant les besoins)
    La liste précise des équipements principaux
      Cette liste devra être la plus exhaustive possible et notamment comporter la référence précise des équipements et des sous-ensembles (brûleur tartempion sur chaudière duschmöll)
    Le cas échéant un état des lieux contradictoire en cas de passation d’un prestataire à un autre.
Les principes généraux d’un contrat

## Slide 11
Les contrats obligatoires

## Slide 12: Les contrats obligatoires
le chauffage central, quelle que soit l’énergie
Les ascenseurs
Les portes de garage, barrières et portes automatiques
Les systèmes de sécurité incendie
Certains systèmes de VMC (ventilation mécanique contrôlée)
Les systèmes paratonnerres
Les contrats obligatoires

## Slide 13: Les contrats de chauffage
Les contrats obligatoires

## Slide 14: Les contrats de chauffage
Suivant le matériel et le type d’installation certains contrats peuvent s’avèrer obligatoires en complément de l’installation principale:
    l’entretien d’un adoucisseur
    L’entretien d’un disconnecteur hydraulique
  Sauf exception (installation très importante avec un coût d’entretien élevé) Il convient que ce soit le titulaire du contrat chaufferie qui gère ces contrats annexes dont le coût global doit être intégré au contrat de la chaufferie.
  Comme pour tous les contrats obligatoires les interventions du mainteneur doivent être tracées dans un carnet d’entretien qui sera disponible sans délai à chaque réquisition du CS.
  Donc, dans l’idéal, ce carnet d’entretien sera conservé chez le gardien, s’il y en a un, ou dans un coffret accessible en dehors de la chaufferie puisque l’accès de ce local est réglementé et limité aux personnes formées ou accompagnées par une personne habilitée).
Les contrats obligatoires

## Slide 15: Les contrats de chauffage
Les annexes du contrat doivent lister la totalité du matériel maintenu:
-armoire(s) électrique(s)
-automate(s)
-vannes principales (vannes 3 voies, vannes d’isolement etc..)
-pompes
-instruments de mesure (sondes et capteurs, manomètres et thermomètres)
-le cas échéant le matériel de sécurité du local (BAES et extincteur, détecteur de gaz..)
En règle général, le matériel qui n’entre pas dans le champs du contrat doit être explicité clairement (nom et références, photo…), cela peut être le cas d’un compteur d’énergie primaire qui dépendra du fournisseur.
En l’absence d’un inventaire détaillé ou d’une mention d’exclusion écrite tous les équipements qui participent à la production et à la distribution de chauffage ou d’ECS sont réputés couverts par le contrat, si cette clause n’y figure pas, la faire ajouter.
Les contrats obligatoires

## Slide 16: Les contrats de chauffage
Les annexes du contrat doivent comporter des gammes de maintenance:
La régularité de certains contrôles (par exemple le contrôle de la T° de départ ECS) est indispensable au contrôle de la sécurité sanitaire des résidents (légionellose). En cas de non-conformité (T° trop basse de manière chronique) des mesures correctives doivent être mises en œuvre.
Les contrats obligatoires

## Slide 17: Les contrats de chauffage
Les annexes du contrat doivent comporter la notion de:
rapport de prise en charge
« A l’issue d’une période de X mois (maximum 3, sauf si début du contrat hors période de chauffe), l’entreprise fournira au client un rapport de prise en charge qui analysera l’état général de l’installation et qui précisera les travaux éventuels à prévoir et les coûts induits*.
A défaut l’installation est réputée être réceptionnée sans réserve par le prestataire » et il faudra le lui notifier de manière formelle (courrier/mail)
*d’où l’importance de l’état des lieux contradictoire…..
Les contrats obligatoires

## Slide 18: Les contrats de chauffage
Les annexes du contrat doivent comporter:
un bordereau de prix pour les pièces principales ce qui permet de contrôler les devis à venir,
à défaut d’un prix sur bordereau le coefficient de revente des pièces,
le coût horaire des interventions ‘hors contrat’ ainsi que les déplacements afférents.
Les contrats obligatoires

## Slide 19: Les contrats de chauffage
Périodicité des visites:
Suivant le type de matériel que vous avez cette périodicité sera variable:
-En présence du seul chauffage:
      mise en route
      2 ou 3 contrôles intermédiaires (ou 1 par mois sur la période)
      arrêt de l’installation
    -Avec de l’eau chaude sanitaire collective:
      mise en route chauffage
      arrêt chauffage
      Visites mensuelles des installations de production d’ECS et des périphériques avec surveillance des T°
      La présence d’une GTB (gestion technique du bâtiment) permet au moyen de capteurs sur les installations de réduire le nombre d’interventions physiques en transmettant notamment des relevés de T° et éventuellement des alarmes de pannes, ce peut être un investissement qui permet de diminuer le montant du contrat de maintenance en augmentant la réactivité de l’entreprise avec une grande traçabilité.
Les contrats obligatoires

## Slide 20: Les contrats d’ascenseurs
Les contrats de ce type d’équipement sont définis par Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs.
Il existe 2 catégories de contrat,
Le contrat de base (ou standard)
le contrat étendu.
Dans les 2 cas la base règlementaire réglementaires est commune.
Les contrats obligatoires

## Slide 21: Les contrats d’ascenseurs
Le contrat doit prévoir au minimum une visite toutes les 6 semaines, soit 9 passages par an.
L’ensemble des points de contrôle doit être effectué sur l’année mais, chaque visite de maintenance doit obligatoirement à chaque fois vérifier:
-la ‘Boite à Boutons’ (on appuie sur chaque bouton d’étage, l’ascenseur doit s’arrêter partout)
-la signalisation d’étage (visuelle et sonore)
-la télé-alarme (en plus du test cyclique automatique)
-le bouton d’appel de chaque palier, le voyant de présence cabine à chaque étage
-le bon verrouillage des portes palières
-l’affichage d’étage au RdC
Toutes les interventions doivent être consignées dans le carnet d’entretien de l’ascenseur (préventif et correctif) et un rapport annuel doit être produit à la copropriété qui lequel liste chaque intervention.
On constate qu’en général les pénalités dues par l’entreprise, souvent plafonnées à des sommes assez basses, sont peu disuasives (quand elles sont appliquées..), les entreprises gagnant souvent plus à payer les pénalités, il faut donc être vigilant sur cette clause qui se négocie et doit être dissuasive (des exemples de pénalités sont proposés dans le « guide vert » de l’ARC).
Les contrats obligatoires

## Slide 22: Les contrats d’ascenseurs
La différence entre un contrat de base/standard et un contrat étendu réside pour ce dernier dans la prise en charge de certaines pièces par le mainteneur avec une garantie qui dépend de l’âge des pièces et de leur type:
jusqu’à:
10 ans pour les équipement électriques/électroniques (variateur de fréquence..)
20 ans pour les équipements électromécaniques (actionneur de porte…)
30 ans pour les équipements mécaniques (réducteur de vitesse..)
On parle ici de l’âge des pièces pas de la durée du contrat, il faut pouvoir apporter la preuve de la date de mise en place de la pièce concernée, le plus surement au moyen de facture ou des PV de livraison des travaux (certaines pièces comportent leur date de fabrication ou un N° de série qui permet de la retrouver)
La liste exhaustive de ces pièces doit figurer au contrat avec leurs durées de garantie résiduelles respectives indiquées par le prestataire. Ce document permet d’évaluer la pertinence du contrat étendu et le moment ou il faudra basculer sur un contrat de base… (il est probable que le mainteneur n’y pense pas spontanéement….)
Les contrats obligatoires

## Slide 23: Les contrats d’ascenseurs
Dans tous les cas (standard ou étendu) le contrat prévoit une astreinte pour la désincarcération d’un usager en cas de panne d’ascenseur (la communication se fait au moyen de la téléalarme cabine).
Le délai maximum et légal d’arrivée du technicien est généralement compris entre 45mn et 1h maxi.
Les pompiers peuvent aussi intervenir en cas d’urgence vitale (un usager fait un malaise et appel la téléalarme), le préposé mobilise alors les pompiers qui sont dotés des outils nécessaires à l’extraction de la victime depuis un palier.
Une astreinte de dépannage dont les clauses sont contractuelles est toujours proposée, le délais d’intervention est généralement de 4h à partir de la réception de la déclaration de panne mais est aussi conditionné par l’heure de réception:
dans certains cas si l’appel est tardif (après 18h) le dépannage pourra être reportée au lendemain (être attentif à cette clause)
sur les installations avec 1 seul appareil et des étages élevés, ce point doit être négocié avec le mainteneur si vous ne souhaitez pas faire beaucoup d’exercice.
Les contrats obligatoires

## Slide 24: Les contrats d’ascenseurs
Attention: hors contrat de maintenance
La copropriété a à sa charge la réalisation du CTQ (Contrôle Technique Quinquennal)
effectué par une entreprise agrée* (ni constructeur, ni mainteneur)
à l’initiative du SDC (si il y a un syndic, c’est lui qui doit y penser)
la présence du mainteneur est indispensable pour certains contrôles (test de parachute) et est prévue au contrat de maintenance
Le contrôleur, sur demande et moyennant finances, peut donner un avis sur la maintenance de l’appareil (recommandé pour la conduite du contrat)
* attention: depuis le retrait en novembre 2023 de l’agréement délivré par le COFRAC à SGS de certifier des entreprises de contrôle et sans information contraire, il faut être extrêment vigilant quant à la validité de la certification du contrôleur.
Les contrats obligatoires

## Slide 25: Les contrats de portes automatiques
Que l’on parle de la fermeture du garage avec une porte basculante, de l’accès au parking avec une barrière levante, de l’ouverture du hall avec une porte coulissante, tous ces équipements où les risque de blessure par choc, pincement ou étouffement sont présents, doivent être couvert par un contrat d’entretien.
Celui-ci vérifiera 2 fois par an le fonctionnement des sécurités:
 cellule photo électrique,
 bande sensible à l’écrasement,
 boucle de détection noyée dans le sol
Mais aussi de signalisation:
 signaux lumineux cligotant (intérieur/extérieur), pour les accès automobiles
 éclairage automatique de la zone d’évolution des portes et barrières
 marquage au sol obligatoire.
On peut y adjoindre une astreinte permettant de remettre en service rapidement les appareils en panne, le cas échéant les WE et jours fériés (c’est en général indispensable…mais pas obligatoire)
Les contrats obligatoires

## Slide 26: Les contrats de sécurité incendie
Ces obligations de contrats couvrent l’ensemble des équipements de sécurité incendie présents dans votre immeuble:
 extincteurs (tous types): contrôle annuel,
 sprinklers (parkings souterrains de plus de 6 niveaux à partir du -3 ): contrôle semestriel,
 trappe de désemfumage de cage d’escalier: contrôle annuel,
 extracteur/insuflateur d’incendie et clapets coupe-feu: contrôle annuel,
 détection de CO² et ventilation/désemfumage parking: contrôle annuel,
 BAES/BAEL (fonctionnement ou décharge batteries): contrôle semestriel,
 colonnes sèches: contrôle statique (en pression): contrôle annuel,
et test dynamique (en débit): contrôle quinquennale.
notes: par principe tous les éléments qui concourent à la sécurité incendie de l’immeuble doivent être contrôlés à minima tous les ans, dans le doute faire faire un audit (par un expert, pas par un prestataire incendie qui aura peut-être tendance à vous vendre du matériel…)
Tout ces contrôles doivent être transcrits dans le registre de sécurité de l’immeuble (nom du tech., date, description des travaux et tampon) lequel doit être présenté à chaque réquisition.
Les contrats obligatoires

## Slide 27
Dans le cas d’une installation de VMC qui assure aussi l’évacuation de fumées de combustion de chaudières individuelles (chauffage et/ou ECS) une VMC ‘Gaz’ est installée.
Elle présente la particularité d’asservir la mise en route des chaudière individuelles avec son bon fonctionnement ce dispositif est appelé DSC (dispositif de sécurité collective):
 Pas de VMC collective = impossibilité de démarrer la chaudière individuelle (contact de sécurité)
 Cette interconnexion doit être vérifiée pour chaque chaudière!
 Une attestation d’entretien annuelle doit être produite pour les chaudières individuelles
 un entretien et audit général et exhaustif doit être réalisé par le mainteneur tous les 5 ans
Il faut être vigilant au risque d’intoxication mortelle par le monoxyde de carbone (CO)
Les contrats obligatoires
Les contrats de certaines VMC (VMC gaz)

## Slide 28
Cet équipement qui permet de canaliser d’éventuelles décharges de foudre est assorti quand il est installé d’une obligation de contrôle annuel par un organisme/entreprise habilitée.
Situés au dessus du niveau le plus haut des immeubles qu’ils protègent ces équipements ont un temps été dotés de têtes ionisantes pour favoriser l’amorçage des arcs électriques.
Hélas la pluspart du temps ces ionisateurs ‘historiques’ utilisaient des éléments radioactifs (radium 226 et américium 241) dont la mise en place est maintenant interdite.
Un paratonnerre doit systématiquement être installé avec un parafoudre (à proximité ou dans le tableau électrique).
Un paratonnerre en mauvais état peut être plus dommageable en cas de foudroiement que l’absence de paratonnerre….
La dépose des anciens paratonnerres radioactifs pose des problèmes d’élimination réglementaire des déchets radioactifs et donc est généralement assez coûteuse.
Les contrats obligatoires
Les contrats des paratonnerres

## Slide 29
Les contrats fortement recommandés

## Slide 30
Les systèmes de VMC classiques
Les pompes de relevage d’effluents
La vidéo-surveillance
Le contrôle d’accès
Le réseau de télédistribution (antenne TNT collective)
La lutte anti-nuisibles
En dehors de toutes obligations légales….il vaut mieux:
- prévenir que guérir,
- maintenir que réparer,
- avoir négocié les tarifs des pièces avant…. plutôt que subir l’urgence à agir.
Les contrats fortement recommandés

## Slide 31
Les Ventilations Mécaniques Contrôlées permettent d’évacuer de manière continue l’air vicié des appartements.
Elles contribuent ainsi à:
        une meilleur salubrité dans les logements (en évacuant la polution liée à l’occupation)
        une élimination de l’humidité qui découle de l’activité humaine (cuisine, linge qui sèche, douches, respiration), qui génère des moisissures et de l’inconfort
        Une amélioration des performances du chauffage, l’air humide est plus énergivore que l’air sec et l’air extérieur froid contient moins d’humidité que l’air intérieur chaud
Les contrats fortement recommandés
Les VMC classiques

## Slide 32
Sauf pour les pompes de relevage des Eaux Vannes, Eaux Usées et Eaux pluviales pour qui la maintenance sans être obligatoire pour des raisons légales l’est pour des raisons évidentes, les autres systèmes de relevage ne sont pas soumis maintenance systématique.
Pour autant, en l’absence d’un contrat, c’est la plupart du temps dans l’urgence que l’on constate la défaillance de l’équipement…et là, sans beaucoup d’autre option, les coûts de réparation s’envolent…quand on à la chance de trouver une entreprise.
Les contrats fortement recommandés
Les pompes de relevage d’effluents

## Slide 33
Il existe 2 modèles de contrat de maintenance de ‘vidéo-surveillance’:
-vous être propriétaire du matériel:
 vous pouvez le mettre sous contrat de maintenance ‘simple’ (maintenance préventive et curative), vous gérez le stockage et la consultation des images.
 Un contrat de maintenance et d’exploitation prend en charge à distance (via une liaison internet) la surveillance des pannes et les modalités de consultation des images dans le respect de la loi.
dans tous les cas le renouvellement du matériel, dont l’obsolescence est rapide, est à votre charge.
-vous louez matériel:
 la pose, la maintenance, la surveillance des pannes, le renouvellement du matériel sont compris dans la redevance mensuelle. Ces contrats, en général sur 5 ans, vous assurent un renouvellement systématique des équipements à l’échéance.
Les contrats fortement recommandés
La vidéo-surveillance

## Slide 34
Tout comme pour la vidéo-surveillance, il n’y a pas d’obligation légale en la matière, mais moins de temps ces installations sont ‘hors services’ meilleure est votre sécurité/sureté dans l’immeuble.
De plus sur les immeubles importants, ces équipements sont souvent sous la forme d’appareil ‘à menu déroulant’ où il faut ‘appeler’ le nom d’un occupant pour accéder à l’interphone.
Si vous n’êtes pas sous contrat pour ce type de matériel, chaque changement de résident est facturé au prix fort.
Le contrat avec une entreprise qui fait du ‘courants faible’ s’avère alors la solution la plus économique (si l’appareil est connecté par exemple via une liaison cellulaire, elle opère les modifications à distance, dès que le syndic l’informe des mutations/déménagements).
Les contrats fortement recommandés
Le contrôle d’accès

## Slide 35
Même si les usages en matière de télévisions évoluent, avec la généralisation des boxes internet et la diffusion par ce biais des programmes de télévision, il n’en demeure pas moins que le ‘droit à l’antenne’ (qui protège aussi de la prolifèration de paraboles sur les balcons) est toujours d’actualité notamment pour les résidents séniors qui sont restés sur des usages plus classiques et ‘consomment’ donc du hertzien.
A ce titre un contrat d’entretien permet une réactivité en cas de panne, avec une visibilité sur les coûts de remplacement des équipements (si vous avez un bordereau de prix en annexes) et ceci en général pour un coût relativement contenu.
Les contrats fortement recommandés
Le réseau de télédistribution

## Slide 36
Nous sommes là dans un sujet ou il est interdit de baisser la garde, le combat contre les nuisibles étant à renouveler régulièrement, au grés des nouvelles générations:
-une souris a 10 portées par an, avec jusqu’à 12 petits qui seront fertiles en 6 semaines,
-les cafards se reproduisent avec environs 300 œufs pondus sur un cycle de vie.
De cette rapidité de reproduction découle une adaptabilité et une accoutumance aux différentes substances qui sont rapidement soit détectées et évitées soit rendues inopérantes par des adaptations génétiques (les individus résistants se reproduisent et transmettent leur résistance).
Une rotation et un changement d’appats est donc nécessaire. De plus certains appats nécessitent des précautions d’emploi vis-à-vis des animaux domestiques et des enfants.
L’émergence récente des punaises de lit a vu apparaitre des traitements gradués en fonction du niveau d’infestation avec:
- une réponse ‘thermique’ par la vapeur ou le froid (congélation des objets sensibles)
-une réponse chimique ponctuelle (pulvérisation)
-une réponse chimique globale (fumigation du logement).
Dans tous les cas c’est la globalité de l’immeuble qui est à traiter, sous peine de voir subsister des ilots refuges d’où viendront de nouvelles infestations.
Les contrats fortement recommandés
La lutte anti-nuisibles

## Slide 37
La mise en concurrence des contrats

## Slide 38
Il est recommandé de mettre en concurrence vos contrats à échéance régulière pour vous assurez que les tarifs dont vous bénéficiez sont toujours pertinents.
Il faut pour cela:
 que les entreprises consultées aient effectué une visite attentive de l’installation.
 que le périmètre d’intervention soit identique et les prestations équivalentes.
 que les modalités d’actualisation du prix du contrat vous permettent une visibilité sur l’évolution de celui-ci (il faut identifier la constitution des indices de référence).
Vous pourrez ainsi mettre en place un tableau comparatif poste par poste qui vous permettra de choisir sur une base commune.
Il est évidemment souhaitable d’avoir réalisé la synthèse de votre étude avant la date limite au-delà de laquelle vous ne pourrez plus résilier votre contrat actuel, sauf à devoir attendre 1 an avant de pouvoir résilier…il faut donc anticiper la phase de consultation des entreprises par rapport à la date ultime de résiliation du contrat (sauf résiliation pour faute..qu’il faudra établir formellement)
Il faut garder à l’esprit que certaines installations nécessitent un investissement de la part du prestataire pour s’approprier les équipements et avoir une maintenance optimale. A ce titre, si globalement la prestation est bien suivie et que le niveau de satisfaction est correcte, une entreprise en place depuis longtemps aura une efficacité supérieure à une entreprise qui commence.
La mise en concurrence des contrats

## Slide 39
Dans le cas d’une installation neuve ou rénovée, il est toujours préférable de contracter, au moins pour les 2 années de garanties légales (GPA et bon fonctionnement), avec l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Dans le cas contraire il sera difficile de discriminer les dysfonctionnements découlant soit d’un défaut d’entretien soit d’un défaut de réalisation.
Il est important si vous contractez avec l’installateur d’avoir la certitude que l’installation est fonctionnelle lors de la livraison:
-soit parce que votre maîtrise d’œuvre d’exécution vous l’a confirmé,
-soit parce que vous avez fait intervenir un expert pour vous assister lors de la livraison de l’installation.
Si à l’issue de ces 2 années l’entreprise n’a pas donné satisfaction, Le contrat pourra alors être remis en cause.
Dans tous les cas, si vous passez d’un prestataire à un autre, un état de lieux contradictoire avec:
un représentant de la copropriété,
le prestataire entrant,
le prestataire sortant,
est obligatoire et donnera lieux à la rédaction d’un PV (si possible à signer sur place).
La mise en concurrence des contrats

## Slide 40: Vos Questions ?

## Slide 41
Merci pour votre attention !
Ce support de formation est la propriété de l’ARC.
Toute reproduction est interdite sans accord de l’ARC.
ARC-Services
Christophe LEVREL
equipement@arc-copro.fr